| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 30 /TTr-UBND | Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm2020 |

TỜ TRÌNH

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án

Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, khóa XI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Báo cáo số 9605/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án 98 tại Tờ trình số 90/TT-BQL ngày 17 tháng 02 năm 2020; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
636/SKHĐT-TH ngày 28 tháng 02 năm 2020 và Văn bản số 624/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án 98.

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Toàn bộ nhân dân trong khu vực dự án và các đối tượng lưu thông trên tuyến đường này.

4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Nhóm dự án: B.

6. Mục tiêu của dự án:

- Giảm tải áp lực về giao thông cho đường Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn qua thành phố Kon Tum, góp phần làm giảm mật độ lưu lượng tham gia giao thông, tăng năng lực thông hành và giảm thiểu tai nạn giao thông;

- Kết nối các khu công nghiệp, các khu đô thị và dân cư, khu du lịch sinh thái, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...;

- Hoàn chỉnh trục chính giao thông chính cho khu vực phía Tây thành phố Kon Tum, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vận tải trước mắt cũng như lâu dài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Kon Tum nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung;

- Khai thác được quỹ đất rộng lớn bên bờ phải sông Đăk Bla phía Tây và Tây Nam thành phố Kon Tum để phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung cũng như tại khu vực tuyến dự án đi qua.

7. Phương án tuyến và quy mô đầu tư

7.1. Phương án tuyến:

- Điểm đầu: Giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1542+750 (trùng với điểm đầu Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum);

- Điểm cuối: Giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1562+250 (trùng với điểm cuối Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum);

- Chiều dài tuyến: Khoảng 20,5Km.

7.2. Quy mô xây dựng:

Công trình giao thông cấp II với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 20,5Km, trong đó:

- Hạng mục công trình đường có tổng chiều dài khoảng 19,867 Km

+ Bề rộng nền đường Bn = 14m. Trong đó: Giải phân cách giữa rộng 2m; mặt đường gồm 02 làn xe cơ giới rộng 2x3,5m = 7m và 02 làn xe thô sơ rộng 2x2m = 4m; lề đường rộng 2x0,5m.

+ Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Tải trọng thiết kế mặt đường: Trục xe 10 tấn.

- Hạng mục công trình cầu: 04 cầu (cầu trung và cầu lớn: 03 cầu; cầu nhỏ: 01 cầu) với tổng chiều dài khoảng 0,633 km

+ Khổ cầu: B = 14m (bằng khổ đường).

+ Kết cấu: Bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DƯL.

+ Tải trọng thiết kế: HL93.

+ Tần suất lũ thiết kế: Cầu lớn và cầu trung P = 1%; cầu nhỏ và cống P = 4%; nền đường theo tần suất cầu hoặc cống.

- Cống thoát nước ngang: Là cống thoát nước lưu vực kết hợp với thoát nước rãnh dọc. Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Rãnh thoát nước dọc: Bố trí rãnh dọc thu nước mặt đường, được gia cố bằng bê tông.

- Gia cố taluy: Ta luy nền đường được gia cố bằng trồng cỏ và bằng bê tông hoặc đá hộc xây.

- Nút giao: Dạng giao bằng, cùng mức. Bố trí đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao có lưu lượng và mật độ giao thông lớn.

- An toàn giao thông: Thiết kế đầy đủ hệ thống tường hộ lan, cọc tiêu, biển báo, vạch sơn,... theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

- Điện chiếu sáng: Bố trí trên giải phân cách giữa. Kết cấu móng bằng bê tông, thân cột điện bằng thép.

(Ghi chú: Chiều dài cầu và đường sẽ được chuẩn hóa cụ thể ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sau khi đã có số liệu khảo sát và tính toán chi tiết)

8. Tổng mức đầu tư dự án: 1.492.600 triệu đồng (Một nghìn bốn trăm chín mươi hai tỷ, sáu trăm triệu đồng). Trong đó:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ: 746.300 triệu đồng (khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án), trong đó: 40 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung chưa phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Ngân sách địa phương: 746.300 triệu đồng (khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án) từ nguồn thu khai thác quỹ đất và các nguồn vốn khác của địa phương.

(Theo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 9605/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2019)

9. Thời gian thực hiện:

- Hợp phần 1 (tổng mức đầu tư khoảng 1.059.089 triệu đồng): Từ năm 2020 - 2024.

- Hợp phần 2 (tổng mức đầu tư khoảng 433.511 triệu đồng): Thực hiện theo tiến độ nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn.

10. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Năm | Tổng số | Trong đó | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NSTW | NSĐP |  |
|  | Tổng | 1.343.000 | 670.000 | 673.000 | (1) |
| 1 | Hợp phần 1 | 953.000 | 670.000 | 283.000 |  |
|  | Năm 2020 | 40.000 | 40.000 |  | CBĐT |
|  | Năm 2021 | 205.000 | 160.000 | 50.000 |  |
|  | Năm 2022 | 220.000 | 160.000 | 65.000 |  |
|  | Năm 2023 | 240.000 | 160.000 | 78.000 |  |
|  | Năm 2024 | 240.000 | 150.000 | 90.000 |  |
| 2 | Hợp phần 2 | 390.000 |  | 390.000 | (2) |

Ghi chú:

(1): Tổng mức vốn bố trí bằng khoảng 90% tổng mức đầu tư.

(2): Thực hiện theo tiến độ nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý các dự án 98 lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum tại Công văn số 3424/UBND-KTTH ngày 05 tháng 12 năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Ban Quản lý các dự án 98 đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây tại Tờ trình số 156/TT-BQL ngày 26 tháng 3 năm 2019.

Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định() và được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất() trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

Đến nay, Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án() và được Ban Quản lý các dự án 98 hoàn chỉnh lại Báo cáo đề xuất chủ trương theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư().

Do đó, Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum đã đảm bảo đủ điều kiện để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

2. Công văn số 3424/UBND-KTTH ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập thủ tục trình chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

3. Báo cáo số 147/BC-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương, thẩm định sơ bộ về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

4. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Báo cáo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

5. Văn bản số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung;

6. Báo cáo số 9605/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm B;

7. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020;

8. Công văn số 9268/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

9. Văn bản số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

10. Tờ trình số 90/TT-BQLDA ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ban Quản lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum;

11. Văn bản số 363/SKHĐT-TH ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

12. Văn bản số 624/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum và Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc – đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng);

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI xem xét, quyết định để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan gửi kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - BQL các dự án 98; - Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTTH4. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Ngọc Tuấn |
| --- | --- |

# Footnotes

() Tại Báo cáo số 147/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

() Tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

() Tại Báo cáo số 9605/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

() Tại Báo cáo số 88/BC-BQLDA ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ban Quản lý các dự án 98.